Форма 3

ОСНАЩЕННОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ИО)

| № | Наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытуемых групп объектов | Наименование испытательного оборудования, тип (марка) | Изготовитель оборудования (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характеристики оборудования | Год ввода в эксплуата-цию, инвентар-ный номер | Право собственности или законное основание, предусмат-ривающее право владения и (или) пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высушивание навесок для определения влажности, взвешенных веществ в воде | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Шкаф сушильный Ш-0,05Н(М) №3 зав№8048 | РФ, г.Ленинград, з-д Электродело,2001г | Диапазон (10-200)°С ПГ±2°С | 2001г. №101060100000071 | Собственность ИЦ |
| 2 | Высушивание навесок для определения влажности, взвешенных веществ в воде | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ зав №27919 | РФ г.Смоленск «Смоленское СПТБ СПУ» 2016г | Диапазон (50-350)0С ПГ±3°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 4 | Высушивание навесок для определения влажности, взвешенных веществ в воде | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Шкаф сушильный SUP-4 зав.№988 | Польша, WAMED, 1983г | Диапазон (10-60)0С ПГ±2°С | 1983г. №101060100000071 | Собственность ИЦ |
| 5 |  |  | Шкаф сушильный №3 Ш-0,05(М) №1380 | РФ, г.Ленинград, з-д Электродело,2001г | Диапазон (10-200)°С ПГ±2°С | 2001г. №101060100000075 | Собственность ИЦ |
| 6 | Термостатирование проб | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Термостат электрический суховоздушный ТС-8ОМ зав.№494 | Украина, г.Одесса, ПО Медлабортехника,1982г | Диапазон (28-55)°С ПГ±0,25°С | 1982г. №101040000000111 | Собственность ИЦ |
| 7 | Термостатирование проб | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Термостат электрический суховоздушный ТС80М зав.№9717 | Украина, г.Одесса, ПО Медлабортехника,1982г | Диапазон (28-55)°С ПГ±0,25°С | 1982г. №101060100000050 | Собственность ИЦ |
| 8 | Стерилизация посуды, питательных сред | Питательные среды | Стерилизатор паровой ВК-30-01зав. №00260314 | РФ, г.Тюмень, з-д медоборудования, 2014г | Давление 0,22Мпа, температура 135°С | 2014г. №101040000000026 | Собственность ИЦ |
| 9 | Стерилизация посуды, питательных сред | Питательные среды | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ зав №43120 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2016г | Диапазон (45-180)°С ПГ±3°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 10 | Термостатирование проб | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав.№50070 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2016г | От Токр до +600С ПГ±0,4°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 12 | Озоление проб для определения токсичныхэлементов, кальция фосфора, зольности | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Электропечь СНОЛ1.6.2.5.1/9-ИЗ зав №1761 | РФ г Утенск з-д электропечей 1979г | (0-900)°С ПГ±2°С | 1979г №101040000000067 | Собственность ИЦ |
| 13 | Озоление проб для определения токсичных элементов, кальция, фосфора, зольности | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Электропечь ЭКПС-10 зав № 8029 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2016г | (50-1100)°С ПГ±4°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 14 | Высушивание проб для определения влажности | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ зав№ 28588 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2016г | (50-200)°С ПГ±6°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 15 | Культивирование микроорганизмов | Пищевые продукты | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав.№51715 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2016г | От Токр до +600С ПГ±0,4°С | 2016г | Собственность ИЦ |
| 16 | Высушивание проб для определения влажности | Пищевые продукты, комбикорма | Шкаф сушильный SUP-4зав.№493 | Польша, WAMED, 1983г | Диапазон (10-200)°С ПГ±2°С | 1971г. №1010601000000702 | Собственность ИЦ |
| 17 | Культивирование микроорганизмов | Дрожжи и плесень | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ зав.№10522 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2018г | Диапазон (5-60)°С ПГ±1,5°С | 2018г | Собственность ИЦ |
| 18 | Озоление проб для определения токсичных элементов, кальция, фосфора, зольности | Пищевые продукты, комбикорма, вода | Электропечь ЭКПС-10 зав №9317 | РФ, г.Смоленск, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,2018г | (50-1100)°С ПГ±4°С | 2018г | Собственность ИЦ |